## Slide 1: РЕФЕРАТ «Принципы построения систем связи нового поколения (NGN)» по дисциплине «Сопровождение автоматизированных систем»
Реферат выполнил обучающийся группы ДИНРб-41 Кузургалиев Р.А.
Руководитель: доцент, к.т.н. Осовский А.В.

## Slide 2: Введение
Современным абонентам инфокоммуникационных услуг требуется широкий класс разных служб и приложений, предполагающий большое разнообразие протоколов, технологий и скоростей передачи. В существующей ситуации на рынке инфокоммуникационных услуг сети перегружены. Большие эксплуатационные затраты подталкивают операторов к поиску решений таких, как «сети следующего поколения» NGN.

## Slide 3: Терминология
Сеть следующего поколения (NGN) – это сеть с пакетной коммутацией, способная обеспечить пользователей разнообразными узкополосными и широкополосными услугами, включая услуги телефонной связи, основанная на широкополосной сети с пакетной технологией транспортировки, обеспечивающей необходимое качество услуг QoS (Quality of Service), в которой функции, связанные с предоставлением услуг, не зависят от технологий транспортировки информации.

## Slide 4: Терминология
В рекомендации МСЭ-Т Y.2012 перечислены основные принципы функциональной архитектуры NGN:
Поддержка множества технологий доступа – функциональная архитектура NGN должна обладать гибкой конфигурацией.
Распределенное управление – должен использоваться принцип распределенной обработки в пакетных сетях и поддерживаться прозрачность местоположения для распределенных вычислений.
Открытое управление – сетевые интерфейсы управления должны быть открыты для поддержки процессов создания новых и изменения существующих услуг.

## Slide 5: Терминология
Независимость предоставления услуг – процесс предоставления услуг должен быть разделен между функциями транспортной сети, работающей с использованием указанного выше механизма распределенного открытого управления
Поддержка услуг конвергентных сетей - это необходимость для создания гибких, простых в использовании мультимедийных услуг.
Расширенные возможности безопасности и защиты – это базовый принцип открытой архитектуры, он требует обязательной защиты сетевой инфраструктуры с помощью механизмов обеспечения соответствующих уровней безопасности и живучести сети.

## Slide 6: Базовая эталонная модель NGN

## Slide 7: Базовая эталонная модель NGN
Транспортный слой обеспечивает перенос информации между двумя географически разделёнными точками. Транспортный слой обеспечивает обмен информацией между следующими объектами:
· пользователь – пользователь;
· пользователь – сервисная платформа;
· сервисная платформа – сервисная платформа.
Под уровнем услуг (сервисов) понимается уровень или группа уровней, касающийся приложения и его услуг, которые должны быть задействованы между равноправными объектами (голос, данные или видео-приложения)

## Slide 8: Уровни архитектуры NGN

## Slide 9: Уровни архитектуры NGN
Уровень доступа, содержащий сеть абонентского доступа к транспортной пакетной сети;
Транспортный уровень, включающий магистральную пакетную сеть (сеть, построенную на базе протоколов пакетной коммутации IP или АТМ, в настоящее время чаще всего на базе технологии MPLS и протокола IP);
Уровень управления коммутацией, включает совокупность функций по управлению всеми процессами обслуживания вызовами в телекоммуникационной сети;
Уровень услуг и эксплуатационного управления, который содержит логику выполнения услуг и/или приложений и управляет этими услугами, имеет открытые интерфейсы для использования сторонними организациями (для разработки программ и новых услуг).

## Slide 10: Softswitch
Softswitch является программным обеспечением, производящим как маршрутизацию каналов VoIP-телефонии, так и являющимся самостоятельным VoIP-сервером. Данное ПО может использоваться как специализированном устройстве, так и на отдельном сервере либо кластере.

## Slide 11: Архитектура Softswitch

## Slide 12: Архитектура Softswitch
Система разбита на три отдельных функциональных элемента: сигнальный шлюз, медиа-шлюз и контроллер медиа-шлюза.
Шлюз сигнализации обеспечивает взаимодействие протоколов сигнализации IP, таких как SIP (протокол инициирования сеанса).
Медиа-шлюз обрабатывает каналы с мультиплексированием по времени (TDM) и инкапсулирует их в пакеты для передачи IP.
Контроллер медиа-шлюза выполняет функции коммутации и передает параметры маршрутизации в медиа-шлюз, медиа-серверы и серверы приложений дабы устанавливать и прерывать вызовы, воспроизводить записанные сообщения и выполнять функции приложения, такие как переадресация вызова или ожидание вызова.

## Slide 13: Логическая модель Softswitch

## Slide 14: Логическая модель Softswitch
Логическая модель Softswitch является стандартизированной. Ниже перечислены уровни (иногда их называют еще функциональные плоскости) логической модели программного коммутатора:
Транспортный уровень — включает в себя меда-шлюзы, шлюзы сигнализации, коммутаторы и маршрутизаторы.
Уровень сигнализации — включает контроллеры шлюзов сигнализации и контроллеры сеансов (гейткиперы).
Уровень приложения — включает в себя контроллеры медиа-шлюзов.
Уровень обслуживания — отдельный уровень, обрабатывающий абонентские данные и обеспечивающий поддержку биллинговых операций.

## Slide 15: Заключение
Системы связи нового поколения (NGN) олицетворяют собой важный прорыв в области телекоммуникационных технологий, предлагая революционные подходы к организации и управлению сетями связи. Основное преимущество NGN заключается в их способности интегрировать различные виды передачи данных, включая голосовые, видеосигналы и интернет-трафик, в единую платформу. Это не только значительно упрощает архитектуру сетей, но и улучшает качество обслуживания пользователей, оптимизируя ресурсы и снижая затраты для операторов.

## Slide 16: Список литературы
https://studfile.net/preview/4599546/page:4/
https://voxlink.ru/kb/asterisk-installation/technology-sowftswitch/
https://intuit.ru/studies/courses/1150/157/lecture/28708
https://www.winncom.uz/solutions/detail/multiservisniye-seti-novogo-pokoleniya-ngn/
http://lib.tssonline.ru/articles2/fix-op/osobennosti-setey-novogo-pokoleniya-(ngn).-chast-1.-next-generation-network-(ngn)-peculiarities.-part-1
https://sccs.intelgr.com/archive/2016-01/05
https://ngn.psuti.ru/?page=information_01_user

## Slide 17: Спасибо за внимание!